## Slide 1
Código: 8703C1 Área: Ciências Exatas e da Terra e Engenharias
Modalidade: Ciência Aplicada/Inovação Tecnológica
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA IOT: PROTEÇÃO E
CONFIABILIDADE CONTRA INTRUSOS
RESUMO
A preocupação com a segurança é algo frequente na vida dos brasileiros, pensando nisso, é muito comum a utilização de dispositivos de segurança como cercas elétricas, câmeras, alarmes, etc. Entretanto, muitos destes dispositivos tem custo alto, seja do produto ou para sua instalação, desincentivando o proprietário a adquiri-lo. O objetivo desse projeto é desenvolver um dispositivo de segurança de baixo custo, capaz de avisar caso haja algum intruso em um ambiente. Além disso, o projeto incentiva a familiaridade com os microcontroladores, inspirando o público a buscar conhecer sobre uma ferramenta que pode resolver grandes problemas através da automação, sendo uma solução barata e fácil de ser implementada. O sistema usa o dispositivo ESP8266 com um sensor de movimento HC-SR501, teclado matricial, display e buzzer conectados a ele. O sensor detecta movimento e envia um sinal para o dispositivo. Se a pessoa que disparou o evento não digitar a senha após um intervalo de tempo pré-configurado, ou mesmo tentar uma senha errada por três vezes, o sistema dispara o alarme e envia um alerta para o celular do proprietário através do aplicativo Blynk. Se a senha estiver correta, apenas informa sobre a presença da pessoa, sem ativar o alarme. O desenvolvimento foi subdividido nas seguintes etapas: (i) foi realizada a programação do sensor para obter resposta ao movimento; (ii) foi feito o envio de mensagem para celular por meio do aplicativo Blynk; (iii) foi programado o menu de interação com o usuário com objetivo de cadastrar, alterar e remover senhas cadastradas; (iv) cada etapa anterior foi integrada para se obter o resultado desejado. Após todos os testes, o dispositivo se mostrou suficiente e eficiente para se chegar no resultado esperado. O sensor utilizado conseguiu captar a presença de movimento com a distância e precisão requerida, o processador foi suficiente para executar o software desenvolvido e a notificação foi corretamente entregue no celular do proprietário. O protótipo contribuiu para a segurança o ambiente monitorado mesmo sendo de baixo custo. Os autores do trabalho agradecem à DIRGRAD/CEFET-MG pelo suporte à realização do trabalho através do Programa Institucional de Educação Tutorial.
Palavras-chaves: Dispositivo de segurança; Arduíno; IOT; sensor de presença, ESP8266, Blynk.
Menezes, Bruno Campos; Barreto, Gustavo M. F. O. Pantuza, Lucas (orientador).